仕様書

この仕様書は、小型ハーベスター1台、収納袋30枚に適応するものであり、納入物品は以下に定める仕様およびリースの条件を満たす物とする。

- 納入する機械および数量

- 小型ハーベスター　　　 1台

- 収納袋　　　　　　　　30枚

- 必要とする物品の仕様

- (1) 沖縄県特定高性能農業機械導入計画（平成30年3月沖縄県）においてサトウキビ収穫機の分類区分が小型Ⅱ-2とし、エンジン出力は80.9kw(110PS)以上とする。

- 運転席は安全性を考慮し天蓋式とする。

- 安全性を考慮し、引込式収納型サイドカッター付きとする。

- 機体寸法については全長（移動時）6,500mm以内、全幅2,700mm以内、全高（ﾌｧﾝ組付け時）3,700mm以内、機体重量については5,700kg以下とする。

- 走行形式は履帯式とし、履帯の外幅2,100ｍｍ以内とし種類はゴムクローラーとする。

- 運転席からの株元切断部は、高さの目視確認が可能であること。

- 株元切断部の刈り高さ調整については機体と独立した機構とする。

- 収納袋の枚数は30枚とする。

- 安全性を考慮し、後方確認用のバックモニターカメラを取り付けること。

- エンジンルーム内の初期火災防止策として、自動感知式消火器を標準装備品とすること。

- エンジンルーム内の油圧ホースは、破損または劣化時に備え、油圧オイルの飛散防止策として、プロテクターを装備するものとする。

- 納品する機械については「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」環境基準 に対応した機械とする。

- 納品する機械については国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構　生物系特定産業技術研究支援センターで安全鑑定を受けた基準適合機とする。

- 納品する機械については県内メンテナンスが可能な機械とする。

４．納入場所

沖縄県南城市玉城字糸数588-1

５．納入期限

納入期限は令和2年1月31日

６．納入方法

納入場所において、担当者による稼働確認を得るとともに、担当者および作業者等に対し、取扱説明を行うこと。

７．その他

- 契約金額には、上記に関する金額をすべて含むものであること。

- 納入の際、納入業者は担当者の立ち会いのもと、その指示に従うこと。

- 納入の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に対し連絡すること。

- 納入後、作業中に発生したトラブルやアフターケアーについて即時対応できるよう近隣に営業所を有し、的確に対応できる技術者を配置していること。

- 納入後、1年以内は、製造元に起因する故障は無償で行うこと。

担当者

沖縄県農業協同組合　さとうきび振興部　上江洲　浩之

電話　098-831-5214